ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

Электрические камерные печи ПКЛ-1,2-12

Назначение:

Лабораторная камерная печь ПКЛ-1,2-12 предназначена для проведения: нагрева, обжига, прокалки и других термических процессов и могут использоваться в лабораторных, производственных подразделениях, а также в образовательных учреждениях и художественных мастерских. Нагрев рабочей камеры электропечей типа ПКЛ производится спиральными нагревателями, расположенными вдоль стенок внутри рабочей камеры.

Особенности:

- хорошая теплоизоляция, обеспечивающая низкую температуру наружных стенок печи;

- электронный термоконтроллер для управления нагревом с цифровой индикацией температуры;

- защита от обрыва термопары;

- защита от превышения температуры.

| Обозначение | ПКЛ-1,2-12 |
| --- | --- |
| Изготовитель | НПП "Теплоприбор" г. Екатеринбург |
| Месторасположение | Ауд. 230 |
| Контактная информация | Рушиц Сергей Вадимович Тел.: 267-90-13, 34-24 |

Характеристики:

| ТИП | Тмакс, о С | Рабочее пространство, мм | Габаритные размеры, мм | Мощность/напряжение, кВт/В | Масса печи, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКЛ-1,2-12 | 1200 | 220х180х300 | 710х615х620 | 3,4/220 | 90 |

## Главные вкладки

- Просмотр текущей(активная вкладка)

- Изменить текущую

- Оглавление

- Редакции

- Отслеживать

- Перевести